Одна идея, два привода

Привод клапанов

# Мир новых приводов клапанов

Привод клапана	Привод заслонки
	AVM104 / AVM114	ASM104 / ASM114

# Содержание
Привод клапана

1.	Стратегия, главные цели	2

2.	Техника, главные аргументы	3

3.	Применение	9

4.	Величина рынка / позиция фирмы Sauter / соревнование	9

5.	Результаты испытаний в установках / референцы	14

6.	Сервис	15

7.	Документация	15

# Стратегия, главные цели

Фирма является одним из самых успешных производителей  полных ассортиментов клапанов и приводов. В области приводов заслонок, а также приводов клапанов тенденция на рынках идет в направлении маленьких и мощных приводов.

В области приводов клапанов лидером на рынке является фирма Siemens. Наряду с ней имеется ряд производителей, как, например, Honeywell, Johnson Control, Danfoss или маленькие, как Hora. В области приводов заслонок известна фирма Belimo, наряду с этим она предлагает ассортимент разных клапанов и шаровых кранов.

Из-за этого, было принято решение заново разработать ассортимент новых приводов. Задание было ясно: нужна серия приводов клапанов мощностью от  250Н до 800Н для имеющихся клапанов VXN и BXN. Наряду с этим нужно заменить привод заслонок ASM113 с 8 Нм меньшим, более дешевым приводом. Наряду с этим нужно создать отсутствующий привод на 5 Нм. Из этого возникло

одна идея, и два разных привода.

Исходя из этого концепта, было разработано несколько приводов. Очень важно при этом познание, что нельзя использовать один тип привода для несколько применений, как, например, использование привода заслонки Belimo для клапанов, а что нужно приспособить каждый привод индивидуально к своим требованиям. Это было реализовано компактным и красивым исполнением со многими инновациями.

Новые функции для упрощения монтажа и наладки – первый шаг для управления с помощью SUT для всех будущих приводов

Привод клапана можно автоматически соединить со штоком клапана, при этом узнается клапан Саутера или другого производителя. Все параметры устанавливаются непосредственно на приводе или автоматически.

Главные цели для данного ассортимента: предложить полный, конкурентоспособный ассортимент с великол. дизайном выиграть новые секторы рынка с помощью инновационных технологий, и с большой выгодой для заказчика в отличие от изделий конкурентов достичь совместного оборота AVM 104 и AVM 114 не менее 60'000 штук в год по истечению первых 2 лет ввода оборудования на рынок начало поставок приводов клапанов и всп. переключателей в августе 2002 Коммуникационный разъем LON еще в развитии, и имеется в распоряжении в первом квартале 2003-его года

Круг потенциальных заказчиков очень большой, вот пару примеров:

системные фирмы (system houses)
фирмы по постгарантийному / сервисному обслуживанию и «Facilitymanagement“

- OEM (производители)
вентиляция
производитель тепло- (холодо-) обменников
кондиционеры (Airhandling-Units)
Компактные системы кондиционирования
производители охлаждающих потолков
системы централизованного теплоснабжения, и т.д.

Оптовая торговля

Монтажные и строительные фирмы

# Техника, главные аргументы

Обе привода клапанов построены на одном и том же концепте.  В основном их можно разделить на типы „SUT“ с интеллектом и типы с магнитным сцеплением без интеллекта (дешевый вариант).

В одном и том же корпусе имеется два варианта приводов клапанов, отличающиеся по мощности, привода AVM104 с 250 Н и AVM114 с 500 Н.

# Привод клапана AVM104, AVM114 и оставшаяся семья

|  | 210 Н с пруж. возвратом | 250 Н | 400 Н | 500 Н | 500 Н с пруж. возвратом | 800 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пока | AVF113F110 AVF113F112 AVF113F210 AVF113F212 60/120 s AVF113SF112 AVF113SF212 60/120 s |  | AVM113F100 AVM113F102 30/60 s AVM113F110 AVM113F112 60M/120 s AVM113SF102 30/60 s AVM113SF112 60/120 s |  |  |  |
| новый |  | AVM104F120 AVM104F122 120 s AVM104SF132 30/60/120 s |  | AVM114F120 AVM114F122 120 s AVM114SF132 60/120 s | AVF124F130 60/120 s AVF124SF132 60/120 s | AVM124F130 30/60/120 s AVM124SF132 30/60/120 s |

Привода клапанов с магнитным сцеплением

Эти привода имеются только в трехпозиционном исполнении, напряжением питания 230V или 24V. Оба типа состоят из коробки передач, не требующей ухода, синхронным двигателем и магнитным сцеплением. Если напряжение питания не отключается регулятором, то синхронный двигатель остается в работе в конечных позициях.

Возможно ручное управление. Оно осуществляется у привода клапана нажатием кнопки в задней части рядом с соединительным кабелем и одновременным вращением с помощью шестигранного ключа в отверстии в верхней части привода.

Шкала для показа положения находится на приборе.

При исполнении с синхронными двигателями можно подключать в параллель несколько приводов, но нужно обеспечить, чтобы напряжение питания было бы не меньше допустимого минимума.

Привода с SUT

Привода с SUT-технологией имеют ряд выгодных свойств, которые описаны в дальнейшем. Само собой разумеется, что механические свойства исполнения «синхронный двигатель и магнитное сцепление» перениматы.

Простой монтаж, автоматическое соединение с клапаном

Сила тяги и держания у AVM104 составляют 250Н, при AVM114 – 500Н. Следовательно, привод AVM113 с 400Н заменится приводом AVM114. Этим шаг за шагом уменьшается ассортимент с 6 до 3 моделей. Наряду с этим добавлены функции заново разработанных приборов. 
В корпусе AVM113 разработан удивительный AVM124 с силой 800Н, а привод с пружинным возвратом увеличится с 210Н до 500Н.

О новых приводах с технологией SUT можно писать очень много. Приведем пару информации:

Автоматическое познание входного сигнала

Привод сам узнает, какой входной сигнал подключен: аналоговый, двух- или трехпозиционный. Если сигнал управления 0...10V не подключен, он сам возьмет на себя одну из вышеописанных функций.

- Устанавливаемое время хода

У привода AVM 104 можно с помощью микропереключателя (под закрывающей кнопкой) выбрать время хода 30сек, 60сек или 120сек.
У привода AVM114 можно выбрать время хода 60сек или 120сек.
Другие времена хода можно запрограммировать, особенно более медленные времена хода.

- Устанавливаемая характеристика

Третий переключатель на переключательном блоке служит для выбора характеристики.  Характеристика клапана – линейная. Ее можно оставить или преобразовать электронным образом в равнопроцентную характеристику. Электроника позволяет симулировать любую характеристику. Благодаря этому есть возможность вкладывать для заказчиков OEM, при ответствующих количествах, специфическую для него характеристику.

- Функция инициализации

Данная функция автоматически имеется в приводе. Ее можно разделить на два вида:

1.) Клапаны фирмы Sauter:

У клапанов с ходом около 8мм привод SUT после подсоединения к штоку едет до предела, а эту точку возьмет как референц. Автоматически разделяется входной и сигнал обратной связи на 8 мм хода. Для регулировка в позиции открытия не нужен упор.

2.) Клапаны других производителей:

У клапанов других производителей или клапанов с ходом меньше 7 мм привод SUT попробует установить соединение и ехать до точки оповещения. Если при этом он не найдет ход 8 мм, то он вспомнить нижнюю и верхнюю точки как референц пределов. Автоматически разделяется входной и сигнал обратной связи на величину определенного диапазона.

Эти величины сохраняются и для клапанов Sauter и для клапанов с меньшим ходом при отключении питания в течение до 60 сек. Если кто-то нажмет на кнопку ручного управления, то это означает Ресет ("Reset", все величины обнуляются).

Важным свойством SUT и шаговым двигателем является то, что всегда можно проверять в конечных положениях, правилен ли еще упор. Если конус или седло клапана оснащен мягким уплотнением, то этим учитывается его деформация.

При инициализации приводов всегда используется самое быстрее время хода, независимо от установленной микропереключателем величины.

- Автоматическое соединение с штоком клапана "Plug and Play"

Монтаж с приводом больше упростить уже невозможно. Привод вставится на клапан, и затянуть винт можно без инструмента.  Соединение штока клапана с штоком привода может осуществляться двумя путями:

Вариант 1): 2-поз. или 3-поз.:
С помощью ручного управления полностью вытянуть шток привода до тех пор, пока не слышен „въезд в растер“, или подключать питание к синему и коричневому кабелям, пока не полностью выехал шток.

Вариант 2) SUT и устновл. 0...10V: Сразу после подключения питания к приводу, выедет шток привода и автоматически сцепляется с штоком клапана. Здесь также можно использовать ручное управление.

Для демонтажа привода сначала отсоединяется сцепление. Самый простой путь: Поставить привод на 50% и нажать на оцинкованную деталь (на сцеплении) до тех пор, пока не слышен „выезд из растера“.  После этого нужно лишь отвинчивать винт и отсоединить привод.

Компактный привод

Привод AVM104 имеет компактную и красивую форму. Он является идеальным приводом в диапазоне 250Н.

Привод AVM114 с 500Н, со своими параметрами и способностями коммуникации - самый маленький привод на рынке, который предлагает эти преимущества.

- Переключение направления действия

Чтобы менять направления действия, не надо переставить какой-либо переключатель на приводе. Это можно делать прямо с помощью кабеля. Это имеет преимущество, что им можно управлять дистанционно, и, например, использовать как защиту от замерзания.

Комбинация аналогового входа  с 2- или 3-поз. управлением возможна. Это называется „аналоговым управлением с аварийным состоянием“. Используется разъем 2a и 2b, а аналоговый сигнал подключается к разъему 3 или отключается.

Аксессуары

Аксессуары находятся в отдельном корпусе. Прежде чем монтировать его с помощью винтов к приводу, нужно удалить показ положения. Описание этого отображено на принадлежностях.

Вспомогательный контакт 0372145 001
В аксессуаре содержится переключающий контакт, обеспечивающий, что можно использовать у привода с 24V аксессуар на 230V. Если аксессуар был бы встроен в приводе 24V, можно было бы подключать к контакту только 24V.

Интерфейс
В этом же корпусе предусмотрен интерфейс для подключения шины коммуникации. Здесь нужно удалить не только кнопку для показа положения, а также кнопку для установления. После этого нужно еще отмонтировать микропереключатель, а на его месте штекер на аксессуаре установит связь с SUT. Питание интерфейса одновременно осуществляется через данный штекер.

Свойства, преимущества, польза

| свойство | преимущество | польза |
| --- | --- | --- |
| цена | Конкурентоспособная цена у привода клапана 250 Н, еще лучше у привода 500 Н | Правильная цена для монтажных и фирм „OEM“. Привод 500 Н можно продать с выгодой. |
| SUT, параметры | Уменьшение кол-ва разновидностей и этим складских расходов | У модели 24V заказчик не должен заранее знать вид управления, SUT гарантирует все возможности |
| Все в одном исполнении | Сила или силовой момент Вершина технологии Современный Software Автомат. соединение клапан/привод | Можно реализовать все варианты для заказчика Применяется самая современная технология, в отличие от конкурентов мы предлагаем самое лучшее Можно просто приспособить к пожеланиям заказчика (пример: характеристика) Привод предусмотрен для монтажа на чужие клапаны. С промежуточной деталей или приспособленным кронштейном, он сам адаптируется к ходу. |
| Plug and Play | Привод автоматически подсоединяется к штоку клапана и самому калибруется | Минимальные издержки монтажа, проще уже не бывает |
| интеллект | Привод перенимает все параметры Коммуникация будущего | Простая конструкция уменьшает „спрятанные“ расходы на пуско-наладку Инвестиция, которая обязательно окупится!!! |

# Применение

Привода клапанов

Привода используются в комбинации с клапанами, причем не важно, это Саутеровские или чужие клапаны. Диапазон применения клапанов ограничен: Можно использовать только клапаны, работающие при температуре среды от -10° до +100°C максимально.

Планируется разработка адаптеров к клапанам Siemens типа VVG44 и VXG44, а после этого адаптеров к клапанам, как, например, фирм Danfoss, Belimo или Honeywell.

Привод клапана так построен, что можно менять кронштейн, винт и промежуточную деталь в зависимости от штока клапана.

При температурах ниже 2°C нужно использовать аксессуар „Отопление штока“ согласно каталогу клапана.

# Величина рынка / позиция фирмы Sauter / соревнование

Сегодняшний рынок клапанов и приводов для клапанов меняется. Требуются все меньшие потоки и, следовательно, все меньшие диаметры, а с точки зрения уменьшения расходов все чаще используют муфтовые клапаны вместо фланцевых клапанов.

Оценивается рынок для приводов 250Н в Европе объемом ориентировочно 350'000 штук в год сегодня, а для приводов 500Н - около 220'000 штук в год.

Сегодня, Европа 250Н-привода			Завтра, Европа 250Н-привода

Сегодня, Европа 500Н-привода			Завтра, Европа 500Н-привода

220'000 штук в год				220'000 штук в год

Sauter kann für diesem Bereich aufgrund der neuen Technologie mit stärkerer Leistung und bedeutenden Merkmalen im Gegenstatz zu Konkurrenzprodukten (siehe hierzu auch unsere Beschreibung im Kapitel "Sauter Ventilantriebe und die Konkurrenz) ein Stückzahl von 50'000 Stück/Jahr prognostizieren. Der erste Platz auf diesem Gebiet ist noch nicht vergeben, und es ist unser Ziel jährlich mehr als 100'000 Ventilabtriebe abzusetzen, wie wir dies bei den thermischen Antrieben bereits erreicht haben (Jahresumsatz pro Jahr ca. 600'000 Stück).

Как осуществляют связь с клапаном?

У почти всех производителей привод связан с помощью винта. Имеется лишь два разных исполнения:

Sauter-привода
Привод вставится без усилия на клапан, винт слабо привинчивается.

Siemens, Honeywell и Danfoss
Прежде чем привинтить винт, нужно преодолеть пружину в клапане. Для этого нужно давить шток внизу против пружины, а потом привинчивает винт.

Почему Sauter использует „соединение по форме“, а не, как другие, „соединение по силе“?

Под «соединением по силе» подразумевается, что шток привода не жестко связан со штоком клапана. Но для этого нужна пружина. Приводу нужно сначала преодолеть эту пружину. На примере привода Сименса  будет ясно: Если пружина имеет пружинную силу 100Н, а привод имеет силу 300Н, то для преодоления перепада давления в клапане остается сила в размере 200 Н. Применение трехходового клапана как распределительный клапан или проходного клапана как клапан, открывающийся по давлению, при этом невозможно.

Sauter использует «соединение по форме». При этом шток привода жестко связан с штоком клапана. Это соединение обеспечивает управление клапаном как смесительный или как распределяющий клапан.  Комбинация клапан-привод может взять на себя вибрации, уменьшается шум, а начало кавитации на клапане будет позже. Наряду с этим привод может преодолеть большие перепады давления над клапаном.

Параметры устанавливаются непосредственно на приборе – сколько приборов должны для этого предложить наши конкуренты?

У Sauter имеется либо трехпозиционное исполнение с временем хода 120 сек, или исполнение SUT, переключаемое на 2- позиционное, 3- позиционное  или аналоговое управление, с разными устанавливаемыми временами хода и характеристиками.

Итого: Либо трехпозиционный привод, либо универсальный привод, технологию SUT со всеми интегрированными функциями.

Приспособление к ходу клапанов

Привод Sauter сам определяет ход клапана, клапана фирмы  Sauter или другого производителя. Привод Саутера можно монтировать на клапаны или с «соединением по силе» и с «соединением по форме». Благодаря этому простым способом можно предложить адаптеры.

- Коммуникация

Здесь приводы фирмы Sauter уникальны. Каждый привод в любой момент может стать коммуникативным. Это обеспечивается возможностью подключения аксессуара.

- Аксессуар

Аксессуар для приводов Sauter имеет простую конструкцию, его можно использовать для других приводов. Благодаря этому имеется возможность без проблем переключать аксессуар на 230 В у привода с питанием 24 В.

- Цены

Сравнение цен разумно только в комбинации с клапаном. Наряду с этим нужно учитывать перепады давления. По сравнению с другими производителями , цены нового привода и клапана VXN / BXN вполне конкурентоспособны.

Сравнение с моторизированными шаровыми кранами фирмы Belimo можно проводить только с учетом технических свойств. Для маленьких диаметров цены наших комбинаций на таком же уровне, начиная с ДУ25 наши комбинации больше конкурентоспособны.

- Комбинация с клапанами или шаровыми кранами – в чем проблема?

Различают два вида шаровых кранов: Во-первых, стандартно моторизированные (запорные), во-вторых, шаровые краны с приводом (например, Belimo), которые используются для регулирования.

Стандартные шаровые краны имеют большой поток, не имеют никакой характеристики, и не годятся для регулирования. В прошлом шаровые краны использовали как запорную арматуру. Сегодняшний рынок, особенно в области отопления, требует маленьких клапанов с маленькой мощностью для экономии энергии, и было бы неправильно использовать там арматуру с большим потоком.

Шаровой кран с приводом (Belimo) немножко переделан внутри. Говорят, что он имеет характеристику и сокращенный поток. При обеспечении характеристики получилось плохое соотношение регулировки. Примерно равнопроцентная характеристика действует только на 40% хода. При 100%-ном открытии реальный поток также не соответствует указанному потоку. Из-за большого открытия достигаются почти те величины стандартных шаровых кранов.
Установленная диафрагма, которая должна сократить характеристику, обуславливает дополнительный шум. При больших температурах и перепадах давления стоит под вопрос живучесть этой диафрагмы. Также нельзя превратить реакции на загрязнения воды.

Другим недостатком шарового крана – эти увеличивающийся вращающий момент в результате загрязнения. Если шаровой кран длительное время не двигался, то нужно обеспечить большой «силовой момент запуска», чтобы привести шаровой кран в движение. По данным некоторых производителей шаровых кранов, нужно оснастить шаровые краны с ДУ25 приводами не менее 10 Нм, который может преодолеть только маленький перепад давления.

Исходя из вышеописанных проблем, нужно признать, что реальный исполнительный орган можно реализовать только с помощью клапана. Только с ним можно обеспечить настоящую кривую или, с помощью новых приводов, даже реализовать любую характеристику / кривую. Соотношения регулировки клапан с приводом очень высоко, следовательно, получается очень точное регулирование. Наряду с этим можно точно соблюдать и обеспечить поток с помощью диаметра конуса и седла.
Нужный силовой момент для  управления клапаном не меняется, о чем свидетельствует многолетнее применение клапанов фирмы Sauter.
При нарушении герметичности клапана можно менять уплотнение в отличие от шаровых кранов, которые нужно менять полностью.

Преимущества приводов клапанов AVM104 / AVM114 в сжатом виде

| Sauter "Features" | Siemens | Johnson | Honeywell | Danfoss /Belimo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. простой монтаж Plug and Play вставить и привинтить | Преодолеть пружину, прежде чем привинтить | С инструментом | Преодолеть пружину, прежде чем привинтить | Преодолеть пружину, прежде чем привинтить |
| 2. Автоматическое соединение | нет | нет | нет | нет |
| 3. „соединение по форме“, имеется в распоряжение 100% силы | „соединение по силе“, сила минус 100N | „соединен. по форме“ с инструментом | „соединение по силе“, сила минус 80N | „соединение по силе“, сила минус 100N |
| 4. возможна комбинация как смесительный, так и распределяющий клапан | Только смесительный клапан | Смесительный и распределяющий, однако, с другим клапаном | Только смесительный клапан | Только смесительный клапан |
| 5. автоматическая адаптация к ходу клапана | нет | нет | нет | нет |
| 6. Опознавание входного сигнала через SUT, сокращенный ассортимент, меньший склад | нет | нет | нет | нет |
| 7. устанавливаемое время хода у прибора, 30/60/120 сек | нет | нет | нет | нет |
| 8. Устанавливаемая на приборе характеристика (лин./равнопр.) | Да, но не на всех типах | нет | нет | да |
| 9. размеры прибора, у самых маленьких на рынке | Меньше чем 400Н, но больше чем 200Н | меньше | Равны с клапаном | Меньше чем 400Н равны с 300Н |
| 10 уровень шума при работе <30 dB | 35 dB | свыше 40 dB | 40 dB | свыше 40 dB |

# Результаты испытаний в установках / референцы

Приводы  можно испытать особенно касательно механической прочности и живучести. Механическая прочность рассчитывается на критических деталях и сравнивается с эффективной нагрузкой. После этого проводится долгосрочное испытание для проверки, соответствуют ли теоретические величины практической живучести. Мы гарантируем, что один привод отрабатывает не менее 50'000 циклов (один цикл соответствует полному открытию и закрытию привода). В нормальных условиях работы это соответствует средней продолжительности жизни в размере 7 лет. На практике, однако, привод не работает на максимальном силовом моменте, т.е. максимальной мощностью, а условия окружающей среды (температура, влажность) чаще всего не находятся на лимите нашей спецификации.

Чтобы оценивать живучесть перед применением изделия на месте, проводятся испытания на группах деталей и на полном приборе в управляемых условиях окружающей среды и нагрузки.

| деталь | условия | Кол-во циклов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| шток | нагрузка 750 N | > 200'000 | Новый элемент |
| Упор штока корпус коробки пер | нагрузка 750 N температура 70°C | > 98'000 | Новый элемент тест успешно завершен |
| Коробка передач | нагрузка 10 Nm температура 55( C | > 70'000 | Обеспечить функцию |
| Полный привод | нагрузка 10 Nm температура 25( C нагрузка 10 Nm температура 55( C нагрузка 10 Nm температура -20° C | > 35'000 > 35'000 идет | состояние 10-ого июня 2002 состояние 10-ого июня 2002 коробка передач успешно испытана, испытываются приборы |

# Сервис

У приводов предлагаются немножко деталей. Нельзя заменить двигатель, электронику или коробку передач отдельно. Как запчасть можно предложить кольцо соединения и кронштейн.

Попозже проверяется, представляет ли интерес у заказчиков Software Update.

Коробка передач привода не требует сервиса. Нельзя добавить дополнительное масло.

Вообще, эти приборы не требуют ухода.

# Документация

Имеются в распоряжении следующие документы:

PDS Привод AVM104 / AVM114	51.361

PDS Привод AVM104S / AVM114S	51.362

Брошюра SUT	70009890001

Брошюра AVM104 / AVM114	70009870001

Брошюра AVM	70009980001

PowerPoint презентация

Josef Tresch	Fabien Peter
Vertriebssupport	Produktmanager

# Text boxes

22'000 шт. в год

Долговременное испытание: Нагрузку 750Н симулируют пневмопривода

шкала

ход

микровыключатель

показ положения,
стыковка для аксессуаров

ручное управление

крышка

кнопка ручного управления

аксессуар отверстие крепл.

пружина для автоматич. подсоединения сцепления

Anschlusskabel

Руч. управление и ресет (Reset)

Испытание при 100%-ной нагрузке в шкафу при +50°C

сцепление

кронштейн

соединительное кольцо

шток клапана

Anschlusskabel

соединительный кабель

конус с отверстиями

Винт установления для вспом. контакта

~ 38'500 шт. в год

350'000 штук в год.

Sauter

Показ положения на аксесуаре

Аксессуар для приводов клапана и заслонки

Коробка пере-
дач привода

350'000 штук в год p.a.