SUT Sauter Universal Technologie

Интеллигентное управление приводами

ПРИНЦИП С СУЩЕСТВЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Содержание

1.	Стратегия, главные цели	2

2.	Техника, аргументы	3

3.	Применение	6

4.	Величина рынка, позиция фирмы Sauter, конкуренция	7

5.	Результаты испытаний в установках / референцы	7

6.	Сервис	7

7.	Документация	8

# Стратегия, главные цели

Фирма Sauter уже более 40 лет развивает и производит исполнительные приборы и располагает большим знанием в области приводов заслонок, приводов клапанов и клапанов.

Используя этот Know-how, была разработана технология SUT. SUT годится для всех наших приводов, как клапанов, так и заслонок.

Благодаря SUT возникает новое поколение приводов. Она дает большую пользу, в основном благодаря наименьшим усилиям при монтаже, из этого следует большая экономия и лучшие шансы сбыта. Наряду с этим, устанавливаемые параметры приводят к уменьшению ассортимента типов и, следовательно, к повышению конкурентоспособности.

# Цели, которых хочется достичь благодаря SUT

- уменьшение вариантов моделей, складских затрат

- уменьшение затрат, например, монтажа, наладки, и т.п.

- предложение удобных для заказчика, специфических изделий

- приводы, которые остаются "up to date" тоже в следующих поколениях

- приводы, коммуникативные с или без интерфейса

- энергосберегающие приводы

- приводы, которые могут хранить в любой момент данные для регулировки

Главные потребители этой технологии:

- Все сотрудники фирмы Sauter или представительств фирмы Sauter

- Заказчики OEM

- Строители систем отопления и вентиляции

- Инжиниринговые фирмы / System houses

- другие

Поставка

SUT был разработан так, чтобы в любом приводе содержались бы все нужные функции для соответствующей задачи.

Первое поколение приводов SUT может поставляться с августа 2002-ого года. Этот ассортимент охватывает первое поколение приводов заслонок ASM104 и ASM114, а также приводов клапанов AVM104 и AVM114. Приводы ASM124 и ASM134 уже имеются с технологией SUT, другие будут следовать.

У обозначения ASM104F132 цифра „4“ обозначает, что привод четвертого поколения. В суффиксе (F-переменной) цифра 3 (SUT = 3 буквы) обозначает, что содержится SUT.

# Техника, аргументы

Началась новая эпоха для приводов!
SUT, встроенный "интеллект", обеспечивает самостоятельного распознавание необходимых функций и правильное поведение привода.
"Интеллект" у SUT – это значит улучшенная точность, и это дает пользователю существенные преимущества.

Между прочим, эта новая техника имеется в электронике, комбинации шагового двигателя или Brushless DC-Motors (моторы постоянного тока без щетки). Другой, особый признак – это опознавание положения без износа. Этим отпадают неточные, уязвимые потенциометры.

Аргументы

- любое управление прибором

Вариант 1				Вариант 2

3-поз. управление      	2-поз. управление или 1-проволочное управление

Вариант 3

аналоговое 0...10 V
	аналоговое 10..0 V
	аналоговое 4...20mA
	Split-Range для любых диапазонов

- коммуникативный; цифровой или через интерфейс

Имеются две возможности для данного управления:

Вариант 1
У стандартного прибора можно просто удалить микровыключатель на платине. Под этим выключателем находится разъем. Туда можно или вставить разъем или подключить аксессуар с интерфейсом. В зависимости от исполнения этот разъем может также находится непосредственно на платине.

Вариант 2
Прибор непосредственно коммуникативный, не требуется интерфейс или аксессуар. Подключение происходит непосредственно на платине.

Возможности коммуникации (шин) практически неограниченны. Возможен и протокол Sauter и интерфейс LON. В первую очередь разрабатывается разъем для подключения LON. У решения „Sauter“ предусматривается возможность подключения АСУ, как, например, "Touchpanel". 
Изменения параметров, как, например, времени хода, характеристик и т.п., на приводе этим возможны без ограничения.

- Автоматическая адаптация рабочего диапазона

- Распознавание эффективного хода штока клапана (Sauter или конкурента) или эффективного угла поворота заслонки (воздушной, дроссельной, и т.п.)

- Приспособление входного сигнала к распознанному диапазону

- Сигнал обратной связи соответствует действительному рабочему диапазону исполнительного прибора.

- Опознавание блокировки внутри рабочего диапазона. Привод старается преодолеть многократным от- и закрытием.

- Проверка конечной точки приводом при каждом конечном положении. Как только привод нашел новый в коечном положении, он автоматически принимается приводом. Благодаря этому, всегда компенсируются изменения в мягком уплотнении.

- Приспособление времен хода

- Можно устанавливать разные времена через микровыключатель, например, 
30 / 60 / 120 / 240 сек в зависимости от мощности

- С целью уменьшения необходимых работ по наладке используется во время инициализации самое быстрое время хода.

- Компенсированное и управляемое время хода перед концевыми положениями, количество оборотов двигателя может быть сокращенно

- Переменное время хода; с помощью коммуникации можно любым образом менять время хода в рамках возможности используемого двигателя

- Энергосбережение

- Автоматическое отключение двигателя с разгрузкой для коробки передач в концевых положениях или при блокировке

- Модус „Stand-by“, и для 3-поз. и для 2-поз. управления

- Функции диагноза

- Привод проводит диагноз самого себя, т.е. хранятся данные от счетчика часов наработки, внешней температуры, блокировки и т.п. Можно подвести итог, был ли привод перегружен, какая мощность требовалась, и в каком диапазоне привод чаще всего работал.

- С помощью диагноза и сервиса можно узнать через разъем коммуникации, достиг ли привод своего среднего продолжительности работы (живучести). Это обеспечивает его замену во время регламентных работ и предотвращает дорогостоящие простои установки.

- Можно считать ошибки в установке, и менять данные клапана. Записи данных и итоги можно записать потом.

- Содержание функции диагноза можно анализировать через разъем коммуникации.

- Приборы могут хранить точную идентификацию с датой производства, датой наладки, комбинации с исполнительным прибором и другие данные установки.

- Коммуникативный

- Подключение к стандартным протоколам осуществляется через дополнительный интерфейс. Питание интерфейса обеспечится через штекер у привода.

- Online-параметризация таких функций, как характеристика, инициализация и т.п. происходит через интегрированный в каждом приводе Software.

- Обновление (Update) Software может произойти через интегрированный в приводе протокол.

- Бинарные сообщения о нарушении предельных величин, как, например, вспомогательные переключатели, минимальное или максимальное ограничение, возможны без аксессуара.

- С целью сокращения затрат по монтажу, возможно подключение дополнительного бинарного аксессуара, как, например, сенсоров для сообщения к вышестоящей системе.

Свойства, преимущества, польза

| свойства | преимущество | польза |
| --- | --- | --- |
| Цена | Цена этой технологии сущест-венно меньше сегодняшних цен регуляторов положения | Нет разницы цены при применении 3-поз. или аналоговых регуляторов. |
| параметры | Возможности установления параметров у привода сокращают количество моделей | Маленькие складские затраты у заказчика, не нужно держать большого ассортимента различных приводов в складах. |
| Времена хода | Можно устанавливать на приводе различные времена хода | Эти времена хода действительны и для аналогового и для 3-поз. управления приводом. |
| коммуникация | Надежная инвестиция, т.к. привод сможет стать в будущем коммуникативным | Во время реконструкции установки в любой момент можно дооснастить приводы разъемом для коммуникации |
| интеллект | Привод хранит все параметры и допуски | Простой монтаж благодаря кратким временам, этим сокращение затрат всей установки. |
| SUT | SUT был зарегистрирован 08-ого марта 2002-года как товарный знак под номером 02156/2002 . | Признак для всех пользователей этого изделия. Синоним для будущего: устанавливаемый и коммуникативный |

# Применение

В настоящее время SUT используется для следующих приводов:

- Привод воздушной заслонки: ASM

- Привод клапана: AVM

- Привод клапана с пружинным возвратом: AVF

В будущем:

- Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом: ASF2.4

- Привод клапана с ходом 14 и 40 мм: AVM2.4

- Привод клапана с ходом 14 и 40 мм и функцией безопасности: AVN2.4

# Величина рынка, позиция фирмы Sauter, конкуренция

Величина рынка для такого изделия трудно оценивается. Эта инновация нваерняка будет занимать важное место в будущем. Конкуренты будут вынуждены ориентироваться на ней.

Наша сила:		Благодаря этой технологи мы являемся лидером рынка, и мы 			можем держать наше опережение !

Сегодня нет прямого конкурента данной технологии на рынке,

или

приборы только коммуникативные, как, например, у Siemens, Johnson, Honeywell, Belimo, Heimeier, Gruner, и т.п..

или

у одного и того же прибора можно определить только  время хода и входной сигнал (Hora) или только время хода и характеристику, и их нельзя оснастить коммуникацией.

# Результаты испытаний в установках / референцы

Первые шаги с этой технологией уже сделаны с предыдущими приводами ASM113, ASM123, AVM113, и AVF113. Испытания в установках с первой частью софтвера уже проведены.

В настоящее время работают свыше 100'000 таких приборов. После пилотной серии и маленьких корректировок, эти приборы оправдались.

# Сервис

Для данной технологии не существует концепция запасных частей. Если имеется для данного прибора новая версия Software, то ее можно прямо ввести в прибор.

SUT – это единица, состоящая из электроники, необходимого микромотора и из коробки передач, „исполняющего элемента“.

Отдельная замена электроники, микромотора или коробки передач у приводов SUT не возможны. Приводы должны быть отремонтированы в головной конторе.

# Документация

Имеется следующая документация:

Брошюра (в виде SUT-папки):			7000989...

Брошюра привод заслонки ASM104/114 SUT:	7000988...

Брошюра привод клапана AVM104/114 SUT:	7000987...

Брошюра привод клапана AVM семья SUT:	7000998...

Josef Tresch					Fabien Peter

Leiter Vertriebssupport			Produktmanager

# Comments

Der Titel (1-zeilig) ist in den Dokumenteigenschaften einzutragen [Datei]-[Eigenschaften „Titel“]      /     Die Grafik soll Bezug zum Thema der PI haben (z.B. Foto des Gerätes, Logo+CD für SW, etc.)     /     Die Dokumentnummer ist in der Datenbank PI-Nr. {R:\APPS\Anwendungen\An-Im-PI-Nummern\Nummern.mdb} zu lösen und in [Datei]-[Eigenschaften „Kommentar“] einzutragen: (D oder D/E/F = Sprache(n); 02-001 = Jahr - fortlaufende Nummer (aus Datenbank PI-Nr.)

Das Thema (Ergänzung zum Titel) ist in den Dokumenteigenschaften einzutragen
[Datei]-[Eigenschaften „Thema“]

# Text boxes

Все в одном приборе

Только у фирмы Sauter

Готов для будущего