Одна идея, два разных привода

Привод заслонок

# МИР НОВЫХ ПРИВОДОВ ЗАСЛОНОК

Привод клапана	Привод заслонки
	AVM104 / AVM114	ASM104 / ASM114

# Содержание
Привод заслонки

1.	Стратегия, главные цели	2

2.	Техника, главные аргументы	3

3.	Применение	9

4.	Величина рынка / позиция Sauter / соревнование	9

5.	Результаты испытаний в установках / референцы	14

6.	Сервис	15

7.	Документация	15

# Стратегия, главные цели

Фирма является одним из самых успешных производителей  полных ассортиментов клапанов и приводов. В области приводов заслонок, а также приводов клапанов тенденция на рынках идет в направлении маленьких и мощных приводов.

В области приводов заслонок лидером на рынке является фирма Belimo. В этой области она очень успешна, наряду с этим она предлагает ассортимент разных клапанов и шаровых кранов.

Из-за этого, было принято решение заново разработать ассортимент новых приводов.
Задание было ясно: нужна серия приводов клапанов мощностью от  250Н до 800Н для имеющихся клапанов VXN и BXN. Наряду с этим нужно заменить привод заслонок ASM113 с 8 Нм меньшим, более дешевым приводом. Наряду с этим нужно создать отсутствующий привод на 5 Нм. Из этого возникло

одна идея, и два разных привода.

Исходя из этого концепта, было разработано несколько приводов. Очень важно при этом познание, что нельзя использовать один тип привода для несколько применений, как, например, использование привода заслонки Belimo для клапанов, а что нужно приспособить каждый привод индивидуально к своим требованиям. Это было реализовано компактным и красивым исполнением с многими инновациями.

Новые функции для упрощения монтажа и наладки – первый шаг для управления с помощью SUT для всех будущих приводов

У привода заслонки монтирован самоцентрирующийся адаптер оси. Это первый маленький привод заслонки с этой инновацией. Абсолютно новое свойство: С помощью "Klick" можно привести привод на защиту от поворачивания.

Главные цели для данного ассортимента: предложить полный, конкурентоспособный ассортимент с великол. дизайном выиграть новые секторы рынка с помощью инновационных технологий, и с большой выгодой для заказчика в отличие от изделий конкурентов достичь совместного оборота ASM 104 и ASM 114 не менее 100'000 штук в год по истечению первых 2 лет ввода оборудования на рынок начало поставок приводов заслонки и всп. переключателей в августе 2002 Коммуникационный разъем LON еще в развитии, и имеется в распоряжении в первом квартале 2003-его года

Круг потенциальных заказчиков очень большой, вот пару примеров:

системные фирмы (system houses)
фирмы по постгарантийному / сервисному обслуживанию и «Facilitymanagement“

- OEM (производители)
вентиляция
производитель тепло- (холодо-) обменников
кондиционеры (Airhandling-Units)
Компактные системы кондиционирования
производители охлаждающих потолков
системы централизованного теплоснабжения, и т.д.

Оптовая торговля

Монтажные и строительные фирмы

# Техника, главные аргументы

Обе привода заслонки построены на одном и том же концепте.  В основном их можно разделить на типы „SUT“ с интеллектом и типы с магнитным сцеплением без интеллекта (дешевый вариант).

В одном и том же корпусе имеется два варианта приводов заслонки, отличающиеся по мощности, привода ASM104 с 5 Нм и ASM114 с 10 Нм.

Привод заслонки ASM104, ASM114 и оставшаяся семья

|  | 5 Nm | 8 Nm | 10 Nm | 15 Nm | 30 Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пока |  | ASM113F110 ASM113F112 60 s ASM113F120 ASM113F122 120s ASM113SF112 60s ASM113SF122 120s |  | ASM123F120 ASM123F122 120s ASM123SF12. 120s |  |
| новый | ASM104F120 ASM104F122 120s ASM104SF132 30/60/120s |  | ASM114F120 ASM114F122 120s ASM114SF132 60/120s | ASM124F130 ASM124F132 60/120s ASM124SF132 60/120s | ASM134F130 120/240s ASM134SF132 120/240s |

Привода заслонки с магнитным сцеплением

Эти привода имеются только в трехпозиционном исполнении, напряжением питания 230V или 24V. Оба типа состоят из коробки передач, не требующей ухода, синхронным двигателем и магнитным сцеплением. Если напряжение питания не отключается регулятором, то синхронный двигатель остается в работе в конечных позициях.

Возможно ручное управление. Оно осуществляется у привода клапана нажатием кнопки в задней части рядом с соединительным кабелем и одновременным вращением адаптера оси.

Шкала для показа положения находится на приборе.

При исполнении с синхронными двигателями можно подключать в параллель несколько приводов, но нужно обеспечить, чтобы напряжение питания было бы не меньше допустимого минимума.

Привода с SUT

Привода с SUT-технологией имеют ряд выгодных свойств, которые описаны в дальнейшем. Само собой разумеется, что механические свойства исполнения «синхронный двигатель и магнитное сцепление» перениматы.

Простой монтаж, простая установка

У ASM104 вращающий момент и момент держания составляют по 5 Нм, величины для ASM114 – 10Нм. Привод ASM113 с величинами 8 Нм заменится ASM114. Этим шаг за шагом уменьшается ассортимент с 6 до 3 моделей. Наряду с этим добавлены функции заново разработанных приборов.

Автоматическое познание входного сигнала

Привод сам узнает, какой входной сигнал подключен: аналоговый, двух- или трехпозиционный. Если сигнал управления 0...10V не подключен, он сам возьмет на себя одну из вышеописанных функций.

Устанавливаемое время хода

У привода ASM 104 можно с помощью микропереключателя (под закрывающей кнопкой) выбрать время хода 30сек, 60сек или 120сек.
У привода ASM114 можно выбрать время хода 60сек или 120сек.

Функция инициализации

Эта функция также устанавливается микровыключателем, при этом имеется две возможности:

Вариант 1 / Инициализация включена:
Если к приводу подключено питание, привод ищет левого, а потом правого упора. На этот диапазон потом разделяется входной и выходной сигнал. Эти величины хранятся, даже при пропадании питания в течение не больше 60 сек. Нажатие на кнопку ручного управления соответствует Ресет ("Reset").

Вариант 2 / Инициализация выключена
Если выбрана эта функция, то происходит у привода следующее: Если к приводу подключено питание, привод отрабатывает входной сигнал. После познания упора, привод заново позиционируется на требованное входным сигналом положение, исходя из угла поворота 90°. Во время процесса регулировки, если привод нашел второго упора, определяется эффективный угол поворота, а входной и выходной сигнал разделяются на этот новый диапазон. Если напряжение питания пропадает дольше, чем на 60 сек, то привод повторяет этот процесс, начиная с последней позиции. Все величины можно обнулить с помощью РЕСЕТ (Reset).

Важным свойством SUT и шаговым двигателем является то, что всегда можно проверять в конечных положениях, правилен ли еще упор. Если заслонка оснащена мягким уплотнением, то этим учитывается его деформация.

При инициализации приводов всегда используется самое быстрее время хода, независимо от установленной микропереключателем величины.

Самоцентрирующийся адаптер оси с одним винтом

Надежный и простой монтаж привода заслонки предотвратит эксцентрическое вращение ("eiern") оси заслонки. Этим вращается не привод, а ось заслонки, и живучесть подшипников заслонок этим существенно улучшается.

Передача вращающего момента оптимальна и без износа. Монтаж и демонтаж привода возможны в кратчайшее время.

- Минимальная длина оси заслонки

Адаптер оси может стыковаться с осью заслонки длиною не менее 26 мм. Более короткие оси заслонок в настоящий момент неизвестны.

Новая защита от поворачивания с защелкивающим механизмом

Дальнейшее упрощение монтажа – это монтаж привода к заслонке. Сначала монтируется защита от поворачивания, потом вставится привод на ось заслонки и одновременно защелкивается в защиту от поворачивания (“Klick”- или защелкивающий механизм). Монтаж и демонтаж просто осуществляется. Больше не надо, как у длинных осей заслонки, сначала демонтировать защиту от поворачивания. Этим возможны все виды монтажа, даже вниз головой.

Защиту от поворачивания можно оптимально монтировать, следовательно, увеличится допустимый допуск к оси заслонки. “Эксцентрическое вращение” в зависимости от оси заслонки, как видно у других приводов, больше не нужно учитывать.

(    Компактный привод

Привод ASM104 относится к наименьшими на рынке приводам заслонки. Его размеры соответствуют размерам приводов Belimo и Siemens.

Форма корпуса ASM114 такая же, как и у  ASM104. Кроме у Siemens, нет к нему конкурентоспособного изделия.

- Переключение направления действия

Чтобы менять направления действия, не надо переставить какой-либо переключатель на приводе. Это можно делать прямо с помощью кабеля. Это имеет преимущество, что им можно управлять дистанционно, и, например, использовать как защиту от замерзания.

Комбинация аналогового входа  с 2- или 3-поз. управлением возможна. Это называется „аналоговым управлением с аварийным состоянием“. Используется разъем 2a и 2b, а аналоговый сигнал подключается к разъему 3 или отключается.

Аксессуары

Аксессуары находятся в отдельном корпусе. Прежде чем монтировать его с помощью винтов к приводу, нужно удалить показ положения. Описание этого отображено на аксессуаре.

Вспомогательный контакт 0372145 001
В аксессуаре содержится переключающий контакт, обеспечивающий, что можно использовать у привода с 24V аксессуар на 230V. Если аксессуар был бы встроен в приводе 24V, можно было бы подключать к контакту только 24V.

Интерфейс
В этом же корпусе предусмотрен интерфейс для подключения шины коммуникации. Здесь нужно удалить не только кнопку для показа положения, а также кнопку для установления. После этого нужно еще отмонтировать микропереключатель, а на его месте штекер на аксессуаре установит связь с SUT. Питание интерфейса одновременно осуществляется через данный штекер.

Свойства, преимущества, польза

| свойство | преимущество | польза |
| --- | --- | --- |
| цена | Конкурентоспособная цена и у привода заслонки 5 Нм, и у привода 10 Нм | Правильная цена для монтажных и фирм „OEM“. Привод 10 Нм можно продать с выгодой. |
| SUT, парметры | Уменьшение кол-ва разновидностей и этим складских расходов | У модели 24V заказчик не должен заранее знать вид управления, SUT гарантирует все возможности |
| Все в одном исполнении | Сила или вращающий момент Вершина технологии Современный Software Самоцентровка оси адаптера | Можно реализовать все варианты для заказчика Применяется самая современная технология, в отличие от конкурентов мы предлагаем самое лучшее Можно просто приспособить к пожеланиям заказчика Не требует специально адаптированного разъема для заказчиков OEM, можно подключать к любой оси. |
| Plug and Play | Самоцентрирующийся адаптер оси, защелкивающий механизм и автом. калибровка | Минимальные издержки монтажа при не всегда просто доступных заслонках |
| интеллект | Привод перенимает все параметры Коммуникация будущего | Простая конструкция уменьшает „спрятанные“ расходы на пуско-наладку Инвестиция, которая обязательно окупится!!! |

# Применение

Привода заслонок

Привода заслонки используются везде там, где требуется вращающее движение у исполнительного прибора. Есть неограниченно много возможностей применения, в отоплении, охлаждении или вентиляции.

Привода заслонки предусмотрены в основном для воздушных заслонок, жалюзи и отсечных клапанов. Для привода на 5Нм ориентировочная площадь заслонки не более 1,5 м2, для 10Нм -  3 м2. При этом рассматриваются равносторонние, движущиеся без большого усилия воздушные заслонки. При заслонках, монтированных под открытым небом, нужно учитывать особые условия, как ветер или дождь.

Другую область применения привода на 5Нм мы видим в будущее в монтаже с клапаном-смесителем. В настоящее время разрабатывается аксессуар, который обеспечит комбинацию до ДУ40 включительно. Исполнение очень простое: Аксессуар состоит из монтажной платы и промежуточной частью штока. Рычаг не поставляется, т.к. не нужно каждый день заново устанавливать его. Нужную калибровку можно осуществлять непосредственно у винта. Без рычага также уменьшается опасность несанкционированного вращения. Это подтвердилось уже при монтаже дроссельных заслонок и приводов.

# Величина рынка / позиция Sauter / соревнование

Рынок приводов заслонок поменялся таким образом, что спрос на привода 15 Нм не увеличится, у приводов 10Нм требуются маленькие размеры, а у приводов 5 Нм наблюдается существенный рост спроса.

Belimo настоящее время выпускает около 800'000 штук на 5 Нм и 10Нм в год. Следовательно, доля рынка Belimo в этой области в Европе составляет 70%, во всем мире 51%. Вообще в год фирма Belimo производит свыше 1 миллиона приводов, включая компактные VAV-привода и маленькие привода с пружинным возвратом.

Sauter поставил себе цель, в начале аквизиционного периода продать 20'000 штук новых приводов ASM104 и ASM114 в год. Благодаря новым OEM-заказчикам мы смогли бы добавить в этом сегменте еще 30'000 штук, так что реальна цель 50'000 штук в год. Это соответствует доле рынке 5%. Эта цель не слишком высока: Благодаря техническим преимуществам и конкурентоспосбным ценам в ближайшее будущее мы должны бы достичь доли рынка около 10% (100'000 штук в год).

Сегодня во всем мире				Будущее в Европе

~ 2 млн. штук в год				~ 1 млн. штук в год

Кто основные конкуренты в этой области?

Основными конкурентами являются:

Belimo 	LM24, LM230, ...	4Nm ассортимент

NM24, NM230, ...	8Nm ассортимент

Siemens	GDB13X	5 Nm ассортимент

GLB13X	10 Nm ассортимент

Joventa (JCI)	DAN1N, DAN2N, ...	4Nm ассортимент

DAS1, DAS2, ...	8Nm ассортимент

Gruner	серия 227	5 Nm ассортимент

серия 232	10 Nm ассортимент

- Наш самоцентрирующийся адаптер оси – что предлагают другие:

Что касается самоцентрирующихся адаптеров, то сравнение просто: В области приводов до 10 Нм Sauter единственный производитель, его можно подсоединить даже к очень коротким осям до 26 мм.
У других привод вращает "эксцентрически", а что касается длины осей, то изделия фирм Siemens и Gruner требуют не менее 30мм, а Belimo даже 33...36 мм.

- Заново разработанная защита от поворачивания – имеется ли такое у других?

Нет! Эта защита – полное новаторство во всем мире. У Sauter привод просто защелкивается в эту защиту, при этом не важно, в каком положении они монтирован.

Преимущество:
Можно сначала монтировать защиту от поворачивания, не надо при этом учесть величину пути привода, а допуск к середине адаптера оси может колебаться. Это действительно также для приборов с длинными осями заслонок.
И при монтаже и при демонтаже привода можно оставить защиту на месте.

При демонтаже приводов других производителей, с длинной осью, всегда нужно демонтировать защиту. Как часто можно привинтить и отвинтить винт к каналу.

- Установления непосредственно на приборе, сколько типов должны предложить другие производители?

У Siemens имеются только типы с 150сек, у Belimo время хода зависит от нагрузки, в зависимости от вращающего момента оно в диапазоне 80...110сек, для 10Нм -  75...150сек. Joventa предлагает разные типы с разными временами хода, возможны 35 сек, 80...110 сек или 150 сек.

У Sauter имеется или трехпозиционное исполнение с временем хода 120 сек, или исполнение SUT, переключаемое на 2-поз., 3-поз. или аналоговое управление, с различными устанавливаемыми временами хода.

Итого: Или 3-поз. привод, или универсальный прибор; технология SUT со всеми интегрированными функциями.

Приспособление к углу поворота, сравнение Sauter / другие производители

Благодаря SUT Sauter имеет настоящий интеллект. При инициализации осуществляется автоматическое опознавание эффективного угла поворота заслонки, а входной и выходной сигналы делятся на эту величину.

У Belimo ориентировочный угол поворота определяется потенциометром.

Если у приводов Siemens угол поворота не  составляет 90°, то входной сигнал 100% больше не учитывается, например, если эффективный угол поворота 80%, то заслонка может быть полностью открыта при 8V. Точная калибровка у Siemens требует дополнительного прибора.

Привода Joventa можно сравнить с приводами Belimo.

Gruner – это копия других конкурентов, но без дополнительного интеллекта.

PS: Также при выключении функции инициализации, у приводов Sauter все еще можно определить рабочий диапазон заслонки.

Уровень шума

Он составляет меньше 30dB, поэтому привода Sauter относятся к самым тихим, как и приборы фирм Siemens и Belimo.

- Сравнение размеров приборов

Размеры ASM104 такие, как и у Belimo, Siemens и Gruner, привод Joventa больше.
Только Sauter и Siemens могут обеспечить такие же маленькие размеры для приводов 10Нм. Наряду с этим можно монтировать привод Sauter без защиты от поворачивания непосредственно к стальной плате.

- Коммуникация

Здесь приводы фирмы Sauter уникальны. Каждый привод в любой момент может стать коммуникативным. Это обеспечивается возможностью подключения аксессуара. У других производителей нужно заказать коммуникативный привод отдельно (большой склад). В отличие от Sauter их нельзя дооснащать.

- Аксессуар

Аксессуар для приводов Sauter имеет простую конструкцию, его можно использовать для других приводов. Благодаря этому имеется возможность без проблем переключать аксессуар на 230 В у привода с питанием 24 В.

У конкурентов такого невозможно. У фирм Siemens и Joventa нужно сообщить при заказе, какой аксессуар нужно встроить.

- Цены

Описанными выше преимуществами, приводы Sauter вполне конкурентоспособны и в системных сделках, и в OEM-бизнесе. Привод SUT с 0...10V очень привлекателен по сравнению к разным производителям. Наряду с этим имеются в распоряжении 3-поз. привода с магнитным сцеплением.

Преимущества приводов ASM104 / ASM114 в сжатом виде

| Sauter "Features" | Belimo | Siemens | Joventa | Gruner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. высокая мощность 5 Нм и 10 Нм | Только исполнения 4 Нм и 8 Нм | Как у и Sauter | Много типов с 2, 4, 6 и 8 Нм | 5 и 8 Нм, тип 10 Нм намного больше |
| 2. самоцентрирующийся адаптер оси, чтобы вращалась заслонка, а не привод | нет, "эксцентрическое" вращение привода вокруг оси | нет, "эксцентрическое" вращение привода вокруг оси | нет, "эксцентрическое" вращение привода вокруг оси | нет, "эксцентрическое" вращение привода вокруг оси |
| 3. новая защита от поворачивания с автоматическим защелкиванием ("Klick"-механизм) | Не автоматически | Не автоматически | Не автоматически | Не автоматически |
| 4. с защ. для монтажа вниз головой | с | с | с | с |
| 5. адаптер оси соединяет с осями длиною 26 мм | Требует 33 ... 36 мм | Требует 30 мм | Требует 36...40 мм | Требует 33...36 мм |
| 6. опознавание входного сигнала через SUT, сокращенный ассортимент, меньший склад | нет | нет | нет | нет |
| 7. устанавливаемое время хода у прибора, 30/60/120 сек | нет | нет | нет | нет |
| 8. автоматическая адаптация к углу поворота заслонки | нет | нет | нет | нет |
| 9. размеры прибора, у самых маленьких на рынке | Одинаковы при малом, больше у 8 Нм | Одинаковые размеры | Больше у всех типов | Одинаковы при малом, больше у 8 Нм |
| 10 уровень шума при работе <30 dB | 4 Nm выше 8 Nm чуть выше | одинаковый | выше 40 dB | выше 40 dB |

# Результаты испытаний в установках / референцы

Приводы  можно испытать особенно касательно механической прочности и живучести. Механическая прочность рассчитывается на критических деталях и сравнивается с эффективной нагрузкой. После этого проводится долгосрочное испытание для проверки, соответствуют ли теоретические величины практической живучести. Мы гарантируем, что один привод отрабатывает не менее 50'000 циклов (один цикл соответствует полному открытию и закрытию привода). В нормальных условиях работы это соответствует средней продолжительности жизни в размере 7 лет. На практике, однако, привод не работает на максимальном силовом моменте, т.е. максимальной мощностью, а условия окружающей среды (температура, влажность) чаще всего не находятся на лимите нашей спецификации.

Чтобы оценивать живучесть перед применением изделия на месте, проводятся испытания на группах деталей и на полном приборе в управляемых условиях окружающей среды и нагрузки.

| деталь | условия | Кол-во циклов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Адаптер оси | нагрузка >10 Nm | > 50'000 | Держится ось заслонки |
| Защита от повор. | нагрузка > 10 Nm | > 50'000 | Прочность материала корпуса и отв. |
| Коробка передач | нагрузка 10 Nm температура 55( C | > 70'000 | Обеспечить функцию |
| Полный привод | нагрузка 10 Nm температура 25( C нагрузка 10 Nm температура 55( C нагрузка 10 Nm температура -20° C | > 35'000 > 35'000 идет | состояние 10-ого июня 2002 состояние 10-ого июня 2002 коробка передач успешно испытана, испытываются приборы |

# Сервис

У приводов предлагаются немножко деталей. Нельзя заменить двигатель, электронику или коробку передач отдельно. Как запасную часть можно предложить только защиту от поворачивания.

Попозже проверяется, представляет ли интерес у заказчиков Software Update.

Коробка передач привода не требует сервиса. Нельзя добавить дополнительное масло.

Вообще, эти приборы не требуют ухода.

# Документация

Имеются в распоряжении следующие документы:

PDS Привод заслонки ASM104 / ASM114	51.020

PDS Привод заслонки ASM104S / ASM114S	51.020

Брошюра SUT	7000989.0001

Брошюра ASM104 / ASM114	7000988.0001

Брошюра ASM

PowerPoint презентация

Josef Tresch	Fabien Peter
Vertriebssupport	Produktmanager

# Text boxes

Аксессуар
отверстие крепл.

Аксессуар
„взять с собою“

Кнопка ручного управления

Закр. кнопка

самоцентрирующийся
адаптер оси

Показ положения

микровыключатель

Винты для механического ограничения угла поворота

Соединительный кабель

Отверстие для защиты от поворачивания

шкала

“Klick”

100.000 St. p.a. ~ 10% (/%% %

Долговременное испытание при 100% нагрузке 10 Нм коробки передач и полных приборов

испытание при 100% нагрузке в шкафу при +50°C